# załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Opis przedmiotu zadania.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Piaskach.

Wymagania ogólne.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zastosowanie: do celów dydaktycznych w pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Specyfikacja: Drukarka laserowa ze skanerem

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa komponentu | Opis minimalnych, parametrów technicznych | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | Laserowa, kolorowa |  |
| Prędkość drukowania/kopiowania jednostronnego | Minimum 18 str./min. - A4 |  |
| Prędkość drukowania 2-stronnego | Minimum 7 str./min - A4 |  |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię | Maks. 16 sek. |  |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | Minimum 600x600 dpi |  |
| Format oryginału | Do A4 |  |
| Format kopii | A5 - A4 |  |
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |  |
| Drukowanie dwustronne | Wbudowany moduł drukowania dwustronnego |  |
| Skanowanie | Do e-mail,OCR, pliku, zdjęcia |  |
| Rozdzielczość skanowania | Maks. 1200x1200 dpi |  |
| Kasety na papier | Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 250 arkuszy |  |
| Języki opisu stron | PCL 6 |  |
| Pamięć | Minimum 190MB |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7 i 10 |  |
| Interfejs | - Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n - USB 2,0 |  |
| Materiały eksploatacyjne | 1 zestaw dodatkowy |  |
| Wydajność tonera czarnego | 2200 str. |  |
| Wydajność tonera kolorowego | 1000 str. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: Drukarka

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa komponentu | Opis minimalnych, parametrów technicznych | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Prędkość drukowania/kopiowania | Minimum 20 str./min. - A4 Minimum 14 str./min. - A3 |  |
| Czas rozgrzewania | Maks. 35 sek. |  |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię | Maks. 7 sek. |  |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | Minimum 600x600 dpi |  |
| Liczba odcieni | 256 |  |
| Powiększanie | 25-400% oraz automatyczna zmiana rozmiarów |  |
| Format oryginału | do A3 |  |
| Format kopii | A5 - A3 |  |
| Gramatura papieru | Min. 64-128 g/m2 |  |
| Drukowanie/kopiowanie dwustronne | Wbudowany moduł kopiowania i drukowania dwustronnego |  |
| Skanowanie | Do e-mail, FTP |  |
| Formaty plików | PDF |  |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 300x300 dpi |  |
| Kasety na papier | Co najmniej jedna uniwersalna kaseta, o pojemności min. 100 arkuszy |  |
| Języki opisu stron | PCL 6 |  |
| Pamięć | Minimum 190 MB |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7 i 10 |  |
| Interfejs | - 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet - USB 2,0 |  |
| Materiały eksploatacyjne | 2szt. |  |
| Wydajność tonera | Min. 17000 str. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: zestawy komputerowe All In One z klawiaturą i myszą

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów komputera | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Obudowa | Typu All in One |  |
| Zasilacz | W zestawie |  |
| Procesor | Osiągający wynik co najmniej 6500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks | (model procesora i wynik PassMark CPU Benchmarks) |
| Karta graficzna | Osiągająca wynik co najmniej 1100 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks oraz posiadającej min. 2GB pamięci własnej | (model karty i wynik PassMark Videocard Benchmarks) |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB kompatybilne z płytą główną i procesorem |  |
| Porty USB | USB 2.0/3.0 - 4 szt. |  |
| Karty sieciowe | LAN 1000Mbps - 1 szt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 1 szt. |  |
| Dysk twardy | SSHD o min. pojemności 500GB |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzna nagrywarka DVD |  |
| Czytnik kart pamięci | Obsługujący karty min. SD |  |
| Klawiatura | Matowa, układ polski programisty |  |
| Mysz | Matowa, rozdzielczość min. 800 DPI |  |
| System operacyjny | Licencja wieczysta MS Windows 10 lub równoważny. System równoważny musi: - umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: MS Office 2007 lub nowszym, Adobe AIR, programów do nauki języków obcych oraz apletów Java. |  |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2016 Standard lub równoważny. Oprogramowanie musi zawierać program do obsługi plików: docx, pptx, xlsx. Obsługa plików pdf z możliwością konwersji do wersji edytowalnej. |  |
| Monitor | - Zintegrowany z komputerem - TAK - Proporcje: 16:9 - Wielkość matrycy min. 23" - Rozdzielczość matrycy: min. 1920x1080 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia                o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie                       z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Specyfikacja: zestawy komputerowe z monitorem, klawiaturą i myszą

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów komputera | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Obudowa | Wolnostojąca typu Tower, matowa z dodatkowym wentylatorem, filtrami przeciwkurczowymi, portami USB na przedzie |  |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 50 dB |  |
| Zasilacz | - Moc min. 500 W, - Certyfikat 80PLUS® - z zabezpieczeniami przeciw skokami napięcia |  |
| Procesor | Osiągający wynik co najmniej 7390 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks | (model procesora i wynik PassMark CPU Benchmarks) |
| Karta graficzna | Umożliwiająca podłączenie min. dwóch monitorów o rozdzielczości FullHD | (model karty) |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB kompatybilne z płytą główną i procesorem |  |
| Płyta główna | - USB 2.0/3.0 - 6 szt. - RJ45 100Mbps- 1 szt. - Zintegrowana karta dźwiękowa - Zabezpieczenia przed nadmiernym napięciem |  |
| Dysk twardy | SSHD o min. pojemności 500GB |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD wewnętrzna |  |
| Czytnik kart pamięci | obsługujący karty min. SD |  |
| Klawiatura | Matowa, układ polski programisty |  |
| Mysz | Matowa, rozdzielczość min. 1200 DPI |  |
| System operacyjny | Licencja wieczysta MS Windows 10 lub równoważny. System równoważny musi: - umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: MS Office 2007 lub nowszym, Adobe AIR oraz apletów Java. |  |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2016 Standard lub równoważny. Oprogramowanie musi zawierać program do obsługi plików: docx, pptx, xlsx. Obsługa plików pdf z możliwością konwersji do wersji edytowalnej. |  |
| Monitor | - Zintegrowany z komputerem - NIE - Proporcje: 16:10 - Wielkość matrycy min. 23" - Czas reakcji matrycy maks. 8ms - Rozdzielczość matrycy: min. - 1920 x 1200 @60 - Jasność 300 cd/m2 - Kontrast 2000000:1 | (producent, model) |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia              o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie                   z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Specyfikacja:  Laptop

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów komputera | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Laptop |  |
| Procesor | Osiągający wynik co najmniej 4000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks | (model procesora i wynik PassMark CPU Benchmarks) |
| Zasilacz | W zestawie |  |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB |  |
| Złącza wejść i wyjść | - Gniazdo ExpressCard - Port USB - min 4szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - Wyjście na monitor zewnętrzny - 1szt. - Czytnik kart pamięci - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Pojemność i typ dysku | 256GB SSD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD wewnętrzna |  |
| Klawiatura | Układ polski programisty |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Adapter ExpressCard do RS232 zgodna z laptopem |  |
| System operacyjny | Licencja wieczysta MS Windows 7 lub równoważny. System równoważny musi: - umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: - MS Office 2007 lub nowszym. - AutoCAD 2013 - oprogramowaniem diagnostycznym |  |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2016 Standard lub równoważny. Oprogramowanie musi zawierać program do obsługi plików: docx, pptx, xlsx. Obsługa plików pdf z możliwością konwersji do wersji edytowalnej. |  |
| Ekran | - Powierzchnia matowa - Wielkość matrycy min. 15" oraz maks. 16” - Rozdzielczość matrycy: min. 1366 x 768 @ 60 Hz |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie                     z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Specyfikacja: Wizualizer

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Wolnostojący |  |
| Obudowa | Matowa |  |
| Rozdzielczość kamery | Full HD |  |
| Szybkość rejestrowanego obrazu | 30 kl./s |  |
| Format rejestrowania | Min. A3 |  |
| Zoom optyczny | Min. 12x |  |
| Dostrajanie ostrości | Automatyczne |  |
| Dostrajanie parametrów obrazu | - jasność - kontrast - obrót |  |
| Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe | - 1024*768 - 1280*1024 - 1920*1080 |  |
| Doświetlenie obiektów oraz jego typ | Tak, lampa LED |  |
| Wyświetlanie obrazu z innych źródeł | - karta SD - pendrive |  |
| Złącza | - wejściowy port VGA - wyjściowy port VGA - wyjściowy port HDMI - port USB - czytnik kart SD |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: monitory interaktywne

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Parametry | Opis minimalnych, parametrów monitora interaktywnego | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Przekątna panelu | min. 65” |  |
| Rozdzielczość | min. 3840 x 2160 @ 60 Hz |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Kontrast | min. 1200:1 |  |
| Czas reakcji | min. 10 ms |  |
| Powierzchnia | Matowa |  |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Żywotność panelu | min. 30 000 godzin |  |
| Zabezpieczenie panelu przed uszkodzeniami | Tak, wzmocniona szyba i rama. |  |
| Technologia dotyku | Tak, więcej niż 10 punktów - obsługa palcem lub innym wskaźnikiem, - dokładność min. 2mm, - połączenie interfejsem USB z komputerem, - możliwość pracy bez kalibracji w przypadku podłączenia komputera z sygnałem identycznym jak rozdzielczość panelu, - możliwość zmiany źródła sygnału, jasności i głośności bez pilota. |  |
| Funkcje interaktywne bez konieczności podłączania komputera | - funkcja tablicy do pisania, - możliwość pisania notatek na dowolnym obrazie wyświetlanym na monitorze, - przeglądanie Internetu za pomocą wbudowanej przeglądarki, - otwieranie z pendrive dokumentów PDF, DOCX, PPTX, TXT, XLSX, - otwieranie z pendrive plików wideo AVI, MP4, WMV, MKV, FLV, - otwieranie z pendrive plików audio MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC, - otwieranie z pendrive plików graficznych JPG, PNG, GIF, |  |
| Kompatybilność | Microsoft Windows 7 i 10 PL lub równoważny. Warunki równoważności: - obsługa oprogramowania Microsoft Office 2007 i nowszych oraz programów do nauki opartych na technologii Flash, Adobe Air, Java. |  |
| Wejścia wideo | min. HDMI, D-Sub, Display Port |  |
| Wejścia audio | mini jack 3.5mm |  |
| Wymagania dodatkowe | - min. 2 porty USB 2.0/3.0, - wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2x10W, - gniazdo LAN RJ-45, - bezprzewodowa karta sieciowa min. 802.11 b/g/n, - min. 2 wskaźniki/pisaki, - pilot, - pełne okablowanie do montażu w odległości 10m od komputera, - uchwyt ścienny, - montaż telewizora z okablowaniem w sali lekcyjnej. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |