# załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Opis przedmiotu zadania.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Piaskach.

Wymagania ogólne.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zastosowanie: do celów dydaktycznych w pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego                      z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu                  w Biuletynie Zamówień Publicznych (plik z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku                 w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Specyfikacja: zestawy komputerowe – 8 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych parametrów podzespołów komputera | Producent i model oraz parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Obudowa | Wolnostojąca, matowa, z dwoma wentylatorami, filtrami przeciwkurczowymi, portami USB na przedzie |  |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 50 dB |  |
| Zasilacz | - Moc 600 W, - certyfikat 80 Plus Gold, - z zabezpieczeniami OVP i SCP |  |
| Procesor | Osiągający wynik co najmniej 14000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks | (producent i model procesora) |
| Karta graficzna | - umożliwiająca płynne odtwarzanie materiałów w rozdzielczości FullHD, - osiągająca wynik co najmniej 4000 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks. | (producent i model karty) |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB o taktowaniu maksymalnym obsługiwanym przez oferowany procesor |  |
| Płyta główna | - USB 2.0/3.0 - 6 szt., - RJ45 100Mbps - 1 szt., - zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Dodatkowa karta sieciowa | Karta Ethernet do łączności przewodowej: - RJ45 1000Mbps - 1 szt. |  |
| Dysk SSD | - pojemność 240 GB - odczyt i zapis min. 500MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD wewnętrzna |  |
| Czytnik kart pamięci | obsługujący karty min. SD |  |
| System operacyjny | Licencja wieczysta MS Windows 10 64bit Professional lub równoważny. System równoważny musi: - obsługiwać zasady grup, - posiadać możliwość przyłączania do domeny, - posiadać funkcję pulpitu zdalnego, - posiadać wszystkie sterowniki do zamontowanego sprzętu, - umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: MS Office 2007 lub nowszym, Adobe AIR oraz apletów Java |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: monitor – 8 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor | - Proporcje: 16:10 - Wielkość matrycy min. 23" - Czas reakcji matrycy maks. 8ms - Rozdzielczość matrycy: min. 1920 x 1200 @60 - Jasność min. 250 cd/m2 - Kontrast statyczny min. 1000:1 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: przewodowy zestaw klawiatury i myszy – 8 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Klawiatura | - obudowa matowa - układ klawiatury qwerty - ciche nisko profilowe klawisze. |  |
| Mysz | - obudowa matowa - rozdzielczość min. 1000 DPI |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Specyfikacja: wizualizer – 2 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Wolnostojący |  |
| Obudowa | Matowa |  |
| Rozdzielczość kamery | Full HD |  |
| Szybkość rejestrowanego obrazu | 30 kl./s |  |
| Format rejestrowania | Min. A3 |  |
| Zoom optyczny | Min. 10x |  |
| Dostrajanie ostrości | Automatyczne lub manualne |  |
| Dostrajanie parametrów obrazu | - jasność - kontrast - obrót |  |
| Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe | - 1024*768 - 1280*1024 - 1920*1080 |  |
| Doświetlenie obiektów oraz jego typ | Tak, lampa LED |  |
| Wyświetlanie obrazu z innych źródeł | - karta SD - pendrive |  |
| Złącza | - wejściowy port VGA - wyjściowy port VGA - wyjściowy port HDMI - port USB - czytnik kart SD |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |